№ 524: Фрезерование отверстий

| Описание |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рис. 524/1 |  | Фрезерование отверстий играет важную роль, например, при установке вентиляционных решеток в межкомнатных дверях или рабочих столах. Небольшие отверстия также можно легко выполнить с помощью универсального фрезерного шаблона MFS 400 или MFS 700. Цель – установка вентиляционной решётки во внутреннюю дверь. |
| Инструменты/оснастка |  |  |
| Рис. 524/2 |  | Прежде всего, потребуется надёжное основание, такое, как многофункциональный стол MFT, а также следующие инструменты и приспособления: Универсальный фрезерный шаблон MFS 400 № детали 492 610 или Универсальный фрезерный шаблон MFS 700 № детали 492 611 Вертикальный фрезер OF 1400 EBQ № детали 574 405 или Вертикальный фрезер OF 2000/1 EB № детали 574 106 Пазовая фреза Копировальное кольцо 30 мм Центрирующий штифт ZD-OF (только для OF 2000) № детали 492 187 2 рычажные струбцины № детали 491 594 или 2 винтовые струбцины № детали 489 570 Мобильный пылеудаляющий аппарат CTM со всасывающим шлангом D27 |
| Подготовка/регулировка |  |  |
| Рис. 524/3 |  | Отметьте расположение вентиляционной решётки на заготовке. Чтобы точно определить размеры решётки, рекомендуется сделать следующее: Немного вывернуть все четыре винта по бокам универсального фрезерного шаблона. Вставить вентиляционную решётку в шаблон и подвести полки шаблона к решётке. Определить значения ширины и длины. Расчёт Прибавьте к размерам вентиляционной решётки предварительно рассчитанную величину запаса ( копировального кольца минус  фрезы) и установите полученные значения на шаблоне. Затяните установочные винты полок шаблона. Пример Величина запаса: 30 мм ( копировального кольца) – 20 мм ( фрезы) = 10 мм Регулировка универсального фрезерного шаблона: Фактические значения длины и ширины + величина запаса (10 мм) Последователность действий при настройке шаблона Установите рассчитанное значение ширины на шаблоне и затяните сначала только два диагонально расположенных установочных винта(см. рис. 524/3) (регулировка ширины). Установите значение длины с помощью двух других диагонально расположенных установочных винтов и зафиксируйте шаблон также с помощью установочных винтов (регулировка длины). |

| Последовательность действий |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рис. 524/4 Рис. 524/5 Рис. 524/6 |  | Положите шаблон на заготовку по месту и зафиксируйте с помощью струбцин. Установите на вертикальный фрезер копировальное кольцо, фрезу и устройство для удаления пыли в соответствии с указаниями в руководстве (при использовании OF 2000/1 EB отцентрируйте копировальное кольцо с помощью центрирующего штифта). Установите вылет фрезы с помощью револьверного упора. Установите частоту вращения электродвигателя на 6. Включите инструмент и введите фрезу в заготовку на первую глубину фрезерования, установленную на револьверном упоре (см. рис. 524/4). Ведите фрезер по контуру шаблона по часовой стрелке до исходной точки. Вырежьте отверстие в заготовке за 2–3 прохода (см. рис. 524/5). Совет: При выполнении больших отверстий следует использовать защиту от опрокидывания, входящую в комплект поставки универсального фрезерного шаблона (см. рис.524/6). Вставьте копировальное кольцо в соответствующий сегмент в защите от опрокидывания. |

# Text boxes

1

2

3