# Получение рустикальной поверхности

Задача:

Чтобы добиться поверхности с рустикальных эффектом, как правило, используется машинка Rustofix (ротационная шлифовальная машинка с щетками-насадками). За два-три прохода щетка выбирает мягкие слои древесины, после чего поверхность дополнительно обрабатывается (например, окрашивается морилкой). Так достигается благородный рустикальный эффект. 
Но есть и другие возможности!

Совет:

Рустикальный рисунок может быть выполнен с помощью рубанка HL 850 EB. Для этого рубанка разработаны четыре специальные головки, которые отличаются рисунками "волны". Головки быстро и легко меняются. Мягкая волна (рис. слева), грубая волна (рис. по середине) и рустикальная волна (рис. справа) для получения строганных или рубленных поверхностей. 
Кое-что новенькое!