# Тест аккумуляторных шуруповертов

Аккумуляторные шуруповерты должны быть надежны и выносливы, и при этом быть легкими. Тестовая редакция от werkzeugforum.de испытывала 15 профессиональных устройств принимая во внимание эргономику и функциональность устройств. Ценовой диапазон шуруповертов от 250 евро до 530 евро.

|  | „..., 98, 99 100!“ Хейко Хаймбергер впервые прерывает эксперимент в 11 часов 09 минут. При помощи инфракрасного термометра он исследует поверхность шуруповерта Ryobi. „Температура аккумулятора 21,8 °C, рукоятки 28,2 °C, корпуса 30,4 °C, отмечает он добросовестно в тестовый дневник. Еще 10 раз он повторит этот процесс, до тех пор, пока аккумулятор устройства, наконец, не разрядится около 12 часов 40 минут, после 1006 ввернутых шурупов. В целом более 10.000 шурупов PZ 5х50 мм ввернули Хейко Хаймбергер и его коллеги от werkzeugforum.de, чтобы установить производительность 15 профессиональных аккумуляторных шуруповертов. Протестированные устройства являются настоящими универсалами класса мощности выше среднего. Как правило, у них есть 2 режима: первый ход примерно около 400 об/мин идеален для сверления в металле. Вместе с тем сверлят, однако, крупноформатные дыры до 35 мм в древесине. Второй ход примерно около 1400 об/мин идеален для вворачивания шурупов или для сверления в древесине, штукатурке или кирпичной стене. |
| --- | --- |
| При испытании было использовано: 11.000 штук шурупов PZ 5х50 мм, 100 штук шурупов 10х180 мм и 10х 50 мм, по 30 штук сверл Irwin Cordless 6 мм, Irwin Blue Groove 25 мм, сверла по дереву Irwin 10 мм и сверла по металлу HSS Irwin 6 мм, 4 битодержателя Wiha CentroFix, 30 битов Z2 Wiha, 10 струбцин Bessey, динамометрический ключ Stahlwille 730D... и огромное количество древесины. |  |

Мощность аккумулятора

|  | Сильная сторона протестированных аккумуляторных шуруповертов это однозначно их мощность и выносливость. В среднем более 500 шурупов могли быть завинчены на одной зарядке аккумулятора и для этого потребовалось примерно около одного часа. Если учесть время зарядки аккумулятора в среднем около 50 минут, то только при наличии двух аккумуляторов можно работать весь день, не останавливаясь. Даже самый слабый кандидат в этом тесте Milwaukee C18DD с емкостью аккумулятора 1,5 Ач на практике справиться бы с подобной задачей. А то, что касается крутящего момента, то специалисты по проведению испытаний не опасаются, что могут возникнуть какие-либо трудности при выполнении каждодневных задач. При попытке вворачивать шурупы 10х180 мм полностью в сосновый брус, все тестируемые устройства продемонстрировали крутящий момент в более чем 10 Нм. А, в случае с шуруповертом Hilti, которому единственному удалось ввернуть винт полностью, было достигнут момент 21,6 Нм. После нескольких попыток боль в запястьях остановила специалистов проводящих тест от желания отключить ограничение момента в положение муфты – сверление. Чтобы беречь собственное здоровье, договорились полагаться в этом случае на характеристики, заявленные производителем. Сила машины бесконечна. |
| --- | --- |
| В практическом тесте испытывались выносливость и производительность на шурупах 5х50 мм в сосновом брусе. При завинчивании шурупа 10х180 мм, а так же при сверлении 25 мм отверстий в древесине был измерен крутящий момент. Тесты со спиральными сверлами по дереву и сверлами по металлу HSS давали основания судить об эргономике. Возможности точного подбора нужного момента срабатывания ограничительной муфты должен был продемонстрировать тест на точное, заподлицо ввинчивание шурупов в гипсокартон. |  |

Крутящий момент

|  | Могут ли эти стихийные силы эффективно дозироваться, должны были показать испытания на гипсокартоне. При помощи подбора ограничения крутящего момента выбиралась ступень, чтобы ввернуть шуруп заподлицо с поверхностью гипсокартонного листа. В этом тесте все устройства отчетливо показали, что они не могут конкурировать в этой дисциплине со специальными шуруповертами для сухого строительства. Либо винт выступал, либо находился под слоем картона. В обоих случаях результаты не являются удовлетворительными и потребовали бы позже значительных затрат на дополнительное шпаклевание площадей. Тот, кто хотел бы использовать свой аккумуляторный шуруповерт для монтажа гипсокартона, должен непременно осведомляться перед покупкой, существует ли специальная насадка-ограничитель глубины для монтажа гипсокартона. Только вместе с ней можно привинчивать листы гипсокартона технически правильно и экономически приемлемо. В то же время измерялся также уровень шума. То, что было выявлено у некоторых устройств уже при измерениях шума на холостом ходе, требует дополнительных мероприятий по охране слуха. При эмиссиях шума более/около 85 дБ (A) работодателем должны предоставляться в распоряжение, при эмиссиях более/около 90 дБ (A) ношение средств по охране слуха является обязательным. Первые скандалисты согласно измерениям – это Hilti с 88,3 дБ (A) под нагрузкой, а также Dewalt с 87 дБ (A). Также в ушах стоял звон от Milwaukee с 85,5 дБ (A) на холостом ходу. То, что можно сделать лучше доказывает FESTOOL 15+3. С 75,2 дБ (A) на холостом ходу и с 78,4 дБ (A) под нагрузкой - он настоящий лидер. Возможно, это достигнуто путем электронного ограничения крутящего момента. Если учесть, что разница в 10 дБ (A) воспринимаются как двойное увеличение громкости, то можно представить, какие преимущества дают в итоге эти показатели. |
| --- | --- |
| В испытаниях применялись следующие приборы: Частота оборотов при холостом ходе замерялась при помощи электронного тахометра testo 470; температура поверхностей - при помощи инфракрасного термометра testo 810; время зарядки оригинальных зарядных устройств было измерено вручную; напряжение аккумулятора - тестером ALC 8500-2 эксперт ELV; вес - эталонными почтовыми весами Mettler TE/J; длина / высота – при помощи складного метра; крутящий момент – при помощи цифрового ключа Stahlwille 730D; измерение шума - измерительным прибором уровня давления звука Testo. |  |

Внешний вид и комплектация

|  | Все протестированные аккумуляторные шуруповерты оснащены быстрозажимным сверлильным патроном для правого и левого вращения. Смена инструмента возможна без использования дополнительного инструмента. У некоторых шуруповертов возможно быстрое снятие патрона, чтобы вставлять бит непосредственно в интегрированный битоприемник. Таким образом, длина и вес значительно сокращаются. Переключение направления вращения происходит у всех устройств при помощи сквозного переключателя (у Metabo перекидной выключатель), который расположен под главным курком. Среднее положение выключателя, которое служит как стопор главного выключателя, сложно устанавливается у некоторых моделях. Регулирование числа оборотов главным курком у всех тестовых устройств плавно изменяется от нуля до максимального числа оборотов. |
| --- | --- |
| Они поддерживали тестовую группу werkzeugforum.de при субъективной оценке дизайна, вида, эргономики и удобства манипулирования: главные редакторы журнала dds Ханс-Георг Граффэ и Ульриха Швайцера, главного редактора журнала Malerblatt (слева). |  |

Правила использования и инструкция по эксплуатации

|  | Все устройства поставляются в транспортном чемодане с запасным аккумулятором и зарядным устройством. Продуман и просчитан Systainer Mafell. Зарядное устройство интегрировано в крышке и может оставаться там, в процессе зарядки. По габаритам очень мал чемодан Rupes, обработка которого кажется, однако, несколько дешевой. У чемодана Hilti нервирует, что содержание в чемодане неудержимо перемещается. Оригинальная сумка с ремнями Ryobi, единственная мягкая сумка в тесте, очаровывала всех дам в офисе, оказалась, однако, неудобна в практическом тесте. Большинство производителей дополнительно вкладывают в чемодан еще обычный бит или двойной бит. Кроме того, при Hilti, Mafell и Makita имеется очень полезная дополнительная рукоятка. Все производители снабжают свои изделия руководством по эксплуатации для шуруповерта и зарядного устройства, а также инструкцией по технике безопасности. При этом объем различается от 24 страничного романа от Hilti до кратких 2 до 3 страниц у AEG и Milwaukee. Так как инструкции Hilti присутствуют на 18 языках, то придется таскать с собой повсюду 2 значительные толстые книжки. Лучше это делают авторы Kress. Согласно правилу „картина говорит больше чем 1000 слов“ ставка сделана исключительно на рисунки и иллюстрации. Таким образом, на немногочисленных страницах воспроизведены легко усваиваемые инструкции. Образцом может быть руководство от Bosch, где скомбинированы картинки и текст, дающие хорошие шансы для легкого восприятия. |
| --- | --- |
| На одной зарядке аккумулятора, возможно, ввернуть много шурупов. На вершине три модели с литий-ионными аккумуляторами: Ryobi LDD 1802 PB (18 вольт, 2,4, Ач), FESTOOL T15+3 Li 2,6 (14,4 вольта, 2,6, Ач) и AEG BS 14 X Li (14,4 вольта, 3,0, Ач). |  |

| Производитель | AEG | Bosch | DeWalt | Fein | Festool | Hilti | Hitachi | Kress | Mafell | Makita | Metabo | Milwaukee | Panasonic | Rupes | Ryobi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | BS 14 X Li | GSR 14,4 V-LI | DC 732 KL | Handy Master ABS 14 | T 15+3 Li 2,6 Plus | SF 144-A | DS 14 DSL(3.0L) | 144 LIOS | BS 18 V | BDF 441 RFE | BSZ 14,4 Impuls | C 18 DD | EY 7440 LN2S | DD 141 | LDD 1802 PB |
| Цена в России, Руб | 12 000-12 586 | 12017-12220 | нд | нд | 25000 | нд | нд | 10400-10940 | 21649 | 14027-17900 | 10380 | 17750-19700 | 15112 | нд | нд |
| Цена в Германии, Евро | 333,2 | 355,81 | 427,21 | 390,32 | 498,61 | 531,00 | 355,81 | 264,18 | 506,94 | 449,82 | 308,20 | 332,01 | 415,00 | 395,08 | 249,99 |
| Цена зарядного устройства в Германии, Евро | 91,63 | 78,9 | 105,91 | 148,75 | 124,95 | 261,8 | 64,26 | 94.01 | 90,3 | 107,1 | 89,5 | 85,68 | 123,76 | 57,4 | 69,9 |
| Цена аккумулятора в Германии, Евро | 110,67 | 118,2 | 189,21 | 141,61 | 136,85 | 160,65 | 122,57 | 89.25 | 159,34 | 178,5 | 213 | 117,81 | 141,61 | 144,5 | 99,99 |
| Технические данные |
| Вид аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | NiCd | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | NiCd | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | NiCd | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, Ач | 3,0 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 2,2 | 2,0 | 3,0 | 2,2 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 2,4 |
| Напряжение аккумулятора, В | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 18,0 | 14,4 | 14,4 | 18,0 | 14,4 | 14,4 | 18,0 |
| Напряжение аккумулятора измеренное, В | 16,57 | 16,29 | 17,51 | 16,85 | 16,39 | 16,28 | 16,36 | 16,30 | 21,40 | 16,16 | 16,33 | 20,75 | 16,69 | 17,09 | 20,80 |
| Количество ступеней редуктора | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 40 | 50 | 37 | 37 | 40 | 33 | 68 | 52 | 71 | 70 | 55 | 38 | 44,1 | 33 | 60 |
| Частота оборотов на х.х. 1/2/3 ступень, об/мин | 0-400 / 0-1400 | 0-450 / 0-1450 | 0-400 / 0-1450 | 0-400 / 0-1400 | 0-450 / 0-1500 | 0-380 / 0-1440 | 0-400 / 0-1400 | 0-380 / 0-1400 | 0-500 / 0-1600 | 0-300 / 0-600 / 0-1700 | 0-400 / 0-1400 | 0-350 / 0-1400 | 60-400 / 200-1350 | 0-310 / 0-1100 | 0-440 / 0-1600 |
| Частота оборотов макс. на х.х. 1/2/3 ступень измеренная, об/мин | 421 / 1434 | 455 / 1434 | 441 / 1521 | 445 / 1477 | 420 / 1370 | 384 / 1426 | 396 / 1379 | 400 / 1428 | 529 / 1679 | 282 / 463 / 1445 | 385 / 1378 | 326 / 1285 | 404 / 1363 | 300 / 1011 | 408 / 1479 |
| Время зарядки, мин | 30 | 30 | 40 | 20-60 | 45 | 24 | 45 | 50 | 60 | 22 | 30 | 30 | 50 | 65 | 60 |
| Время зарядки измеренное, мин | 40 | 27 | 47 | 36 | 58 | 25 | 55 | 45 | 68 | 26 | 63 | 44 | 42 | 120 | 55 |
| Максимальный диаметр сверления в древесине, мм | 32 | 32 | 35 | 32 | 35 | 26 | 35 | 30 | 38 | 50 | 30/22 | 32 | 35 | 32 | 32 |
| Максимальный диаметр сверления в стали, мм | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12/5 | 13 | 13 | 10 | 13 |
| Максимальный диаметр шурупов в древесине , мм | 10 | 7 | нд | 8 | нд | 8 | 8 | 8 | нд | нд | нд | 8 | 6,8 | 8 | нд |
| Количество ступеней ограничения крутящего момента | 23 + р.c. | 20 + р.c. | 17 + р.c. | 18 + р.c. | 25 + р.c. | 15 + р.c. | 22 + р.c. | 20 + р.c. | 23 + р.c. | 16 + р.c. | 20 + р.c. | 23 + р.c. | 18 + р.c. | 23 + р.c. | 23 + р.c. |
| Диапазон зажима патрона, мм | 1,5 - 13,0 | 1,5 - 13,0 | 1,5 - 13,0 | 2,0 - 13,0 | 1,5 - 13,0 | 1,5 - 13,0 | 1,5 - 13,0 | 0,0 - 13,0 | 1,5 - 13,0 | 1,5 - 13,0 | 1,5 - 13,0 | 1,5 - 13,0 | 1,0 - 13,0 | до 13,0 | 2,0 - 13,0 |
| Габариты [Длина x высота], мм | 235 / 245 | 225 / 238 | 210 / 239 | 237 / 255 | 220 / 240 | 237 / 237 | 190 / 199 | 244 / 267 | 260 / 250 | 238 / 257 | 245 / 200 | 196 / 225 | 191 / 221 | 240 / 230 | 240 / 240 |
| Габариты [Длина x высота] измеренные, мм | 276 / 240 | 262 / 247 | 258 / 245 | 276 / 255 | 255 / 235 | 278 / 237 | 247 / 240 | 299 / 267 | 297 / 250 | 283 / 257 | 273 / 257 | 249 / 225 | 252 / 221 | 281 / 247 | 289 / 240 |
| Вес с аккумулятором, кг | 1,8 | 1,7 | 2 | 2,1 | 1,5 | 2,2 | 1,7 | 1,9 | 2,7 | 2 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 2 | 2,1 |
| Вес с аккумулятором (вес аккумулятора) измеренный, кг | 2,00 (0,62) | 1,82 (0,48) | 1,90 (0,59) | 2,14 (0,85) | 1,83 (0,59) | 2,00 (0,54) | 1,71 (0,54) | 1,91 (0,49) | 2,80 (1,03) | 2,13 (0,49) | 2,00 (0,64) | 1,84 (0,41) | 1,64 (0,53) | 2,11 (0,82) | 2,18 (0,77) |
| Дополнительные аксесуары | 1 | - | 1 | 1 - 2 шт. | 2, 6 | 3, 4, 5 | 1 | 2 | 3, 5 | 1 - 2 шт., 5 | - | - | - | 1 - 2 шт. | 1 |
| Гарантия в промышленных целях / в частном порядке / после регистрации, год | 1 / 2 / 3 | 1 / 2 / 3 | 1 / 2 / - | 1 / 2 / 3 | 1 / 2 / 3 | 2 / 2 /* | 1 / 2 / - | 2 / 2 / 10*** | 1 / 2 / 3 | 1 / 2 / 3 | 1 / 2 / 3 | 1 / 2 / 3 ** | 1 / 2 / - | 1 / 2 / - | 1 / 2 / - |
| Оснащение |
| Интегрированный битодержатель | V | - | V | - | - | V | - | - | V | - | V | V | V | - | V |
| Интегрированная подсветка | - | V | V | - | - | V | - | - | - | V | - | V | V | - | - |
| Поясной крючок | - | - | - | - | - | V | - | - | V | V | - | V | V | - | - |
| Индикатор разрядки аккумулятора | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | V | V | - | V | - |
| Петля безопасности | V | - | V | V | - | V | - | - | V | V | - | - | V | V | - |
| Быстрый переключатель режимов завинчивание / сверление | - | - | - | - | V | - | - | - | - | V | - | V | - | - | - |
| Зарядное устройство приспособлено для настенного монтажа | V | - | - | - | V | - | - | V | V | - | - | V | - | V | - |
| Субъективная оценка (1 - высший бал, 5 - низший бал) |
| Транспортный чемодан | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Руководство по эксплуатации | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Дизайн / вид | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 3 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 3,5 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 2,8 | 2,5 |
| Эргономика / удобство манипулирования | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 2,8 | 2,7 | 2,1 | 2,2 | 3,1 | 2,5 |
| Дозировка ступени крутящего момента | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2.5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Измеренные результаты |
| Количество ввинченных шурупов Spax 5x50 мм | 667 | 472 | 519 | 524 | 901 | 475 | 526 | 484 | 537 | 450 | 602 | 362 | 529 | 603 | 1006 |
| Количество вывернутых шурупов Spax 5x50 мм | 700 | 492 | 417 | 508 | 1344 | 580 | 791 | 556 | 432 | 719 | 563 | 467 | 910 | 744 | 1351 |
| Глубина ввернутого шурупа 10x180 мм, мм | 171 | 134 | 172 | 145 | 153 | 180 | 121 | 137 | 172 | 149 | 132 | 147 | 148 | 148 | 136 |
| При этом достигнутый крутящий момент, Нм | 12,3 | 13 | 11,2 | 10,8 | 11,7 | 21,6 | 14,3 | 14,1 | 18,9 | 16,3 | 13,9 | 17,4 | 17,1 | 20,2 | 17,1 |
| Макс. глубина сверления d=25 мм, 1/2 ступень | 40/27 | 40 / 1 | 40 / 27 | 40 / 4 | 40 / 5 | 40 / 40 | 40 / 2 | 40 / 1 | 40 / 7 | 40 / 2 | 40 / 9 | 40 / 2 | 40 / 14 | 40 / 1 | 40 / 14 |
| Уровень шума на х.х., дБ(А) | 80,2 | 78,7 | 82,5 | 79,1 | 75,2 | 80,3 | 83 | 78,3 | 80,7 | 79,1 | 77 | 85,5 | 81,5 | 76,3 | 78 |
| Уровень шума под нагрузкой, дБ(А) | 84,3 | 83,6 | 87 | 85,9 | 78,4 | 88,3 | 83,9 | 86,1 | 85,5 | 84 | 85,5 | 86,7 | 86,5 | 83,1 | 84,7 |
| Температура корпуса, ºС | 44,7 | 40,5 | 42,7 | 43,4 | 35,9 | 43,7 | 53,8 | 46,5 | 48 | 47,5 | 40,7 | 48,7 | 49,2 | 36,3 | 38,7 |
| Температура аккумулятора, ºС | 27,2 | 30 | 28,5 | 36,9 | 23,5 | 39,7 | 32 | 28,3 | 35,3 | 36,1 | 28,8 | 37,1 | 29,9 | 38,1 | 27,6 |

наихудший показатель

наилучший показатель

Условные обозначения: р.с. - режим сверления, 1 - двойной бит, 2 - бит, 3 - набор битов, 4 - набор сверл HSS, 5 - дополнительная рукоятка, 6 - Патрон Centrotec со спиральным сверлом и бито-держателем, * - 30 лет гарантии от брака. Максимальная стоимость ремонта 1/3 цены нового изделия, ** - включая 1 год сервиса Heavy-Duty-Mitglied-schaft (бесплатно), *** - только в Германии.